SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

27 lutego 2019 r., o godz.10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Prof. dr hab. Bogdan J. Kowalski

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

wygłosi referat na temat:

„Katodoluminescencja i fotoemisja – co je łączy a co odróżnia i do czego mogą się przydać”

Wymienione w tytule metody badawcze wydają się mieć sporo wspólnego, skoro jedna oparta jest na zasadzie „electron in – photon out” a druga „photon in – electron out”. Niemniej, ich zakres zastosowania i zakres uzyskiwanych danych są istotnie różne. W referacie zaprezentowane więc zostaną podstawowe informacje o następujących technikach:

- spektroskopii katodoluminescencyjnej jako narzędziu do badania właściwości optycznych struktur półprzewodnikowych z rozdzielczością submikronową,

- spektroskopii fotoemisyjnej (w wersji kątoworozdzielczej) jako technice badania struktury elektronowej kryształów.

Pierwsza z nich to spektroskopia luminescencji wzbudzanej wiązką elektronową (katodoluminescencji), która dziedzicząc po skaningowej mikroskopii elektronowej wysoką rozdzielczość przestrzenną, okazała się metodą eksperymentalną bardzo przydatną w badaniach struktur submikronowych. Zastosowanie skolimowanej wiązki elektronów dostępnej w mikroskopie elektronowym umożliwia analizowanie lokalnych właściwości optycznych obiektów o rozmiarach mierzonych w dziesiątkach nanometrów, takich jak półprzewodnikowe nanodruty. Garść wyników uzyskanych tą metodą w IF PAN dla nanodrutów z półprzewodników szerokoprzerwowych zostanie przedstawiona jako ilustracja możliwości metody.

Kątoworozdzielcza spektroskopia fotoemisyjna (ARPES – Angle-Resolved PhotoElectron Spectroscopy) umożliwia bezpośrednie zbadanie elektronowej struktury pasmowej kryształu objętościowego, warstwy epitaksjalnej itp. Okazało się to ostatnio niezwykle przydatne w badaniach izolatorów topologicznych i podobnych materiałów. Aby osiągnąć zadowalające wyniki eksperymentu ARPES trzeba przygotować dobrze zorientowaną, atomowo czystą powierzchnię badanego kryształu i mieć dostęp do spektrometru zapewniającego zarówno wysoką rozdzielczość kątową jak i energetyczną. Wraz z przykładami wyników badań materiałów topologicznych otrzymywanych w IF PAN omówione zostaną możliwości skorzystania z techniki ARPES, które pojawiły się po niedawnym uruchomieniu stacji UARPES na polskim synchrotronie SOLARIS w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak / Henryk Szymczak / Andrzej Szewczyk