SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

30 marca 2022 r., o godz.10:00

odbędzie się seminarium on-line (link podany jest na stronie IF PAN),

na którym

dr Artur Malinowski

(Instytut Fizyki PAN, Warszawa)

wygłosi referat na temat:

“Pseudoprzerwa w miedzianach

– widziana w magnetooporze podłużnym La1.85Sr0.15CuO4 domieszkowanego Ni”

Omówione zostaną wyniki pomiarów transportu elektrycznego wzdłuż płaszczyzn CuO2 nadprzewodnika wysokotemperaturowego LSCO o składzie nieco poniżej optymalnego.  Zaobserwowany tu całkiem wyraźny skok w magnetooporze podłużnym (LMR) poszerza się i przesuwa w kierunku wyższych temperatur wraz ze zwiększającą się zawartością Ni, y. Temperatura TLMR lokalnego maksimum w LMR okazuje się pokrywać z temperaturą Tdev(y), poniżej której oporność w modelu równolegle połączonych oporników odchyla się od zależności (T2, a nie od zależności liniowej. Bezpośrednie porównanie z ewolucją pseudoprzerwy w LSCO jest możliwe poprzez koncentrację nośników z pomiarów termosiły i pozwala utożsamić obie temperatury charakterystyczne TLMR ( Tdev  z temperaturą otwieranie się pseudoprzerwy T*.

Zmierzona w polu do 9T szybkość zanikania pseudoprzerwy  jest spójna ze spinowym efektem paramagnetycznym i owocuje wartością pola zamykającego pseudoprzerwę Bpc bliską wartości drugiego pola krytycznego Bc2 dla przerwy nadprzewodzącej, przewidzianego dla tego materiału z pomocą teorii Werthamera–Helfanda–Hohenberga (WHH). Może to być uważane za sugestię potwierdzającą tworzenie się par Coopera już wewnątrz fazy pseudoprzerwy. Zeemanowska skala energetyczna gμBBpc (g=2) jest równa termicznej skali pseudoprzerwy kBT* dla y=0. Ze wzrostem zawartości Ni następuje separacja tych dwu skal energetycznych, częściowo z powodu wzmocnionego czynnika Stonera.

Serdecznie zapraszamy

Roman Puźniak

Andrzej Szewczyk

Henryk Szymczak