Karta przeglądu okresowego agregatów wody lodowej i agregatów skraplających        Załącznik nr 4 do protokołu

użytkownik/adres: …………………………………………………………………………………………………………..

data wykonania usługi: ………………………...… czynnik chłodniczy/ilość w kg: ……………………….

| Nazwa jednostki | Lp. | Wykaz czynności kontrolnych i konserwujących | Potwierdzenie wykonania | Wartości zmierzone | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | sprawdzenie wszystkich sekcji urządzenia pod względem działania, hałasu, wibracji i zamocowania, elementy poluzowane dokręcić |  |  |  |
| Agregat wody lodowej | 2 | sprawdzenie poboru prądu poszczególnych odbiorników |  |  |  |
|  | 3 | sprawdzenie zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych |  |  |  |
| producent……………. | 4 | sprawdzenie wartości ciśnień roboczych* |  |  |  |
| typ……………………. | 5 | sprawdzenie pod względem uszkodzeń i zanieczyszczeń z ewentualnym czyszczeniem skraplacza |  |  |  |
| model………………… | 6 | sprawdzenie szczelności układu pod względem czynnika chłodniczego |  |  |  |
| lokalizacja……………….. | 7 | sprawdzenie zamocowań połączeń elektrycznych |  |  |  |
|  | 8 | sprawdzenie układu sterowniczego i konfiguracja systemu |  |  |  |
|  | 9 | sprawdzenie działania zaworu rozprężnego i elektromagnetycznego |  |  |  |
|  | 10 | sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających pracę sprężarek |  |  |  |
|  | 11 | sprawdzanie silnika |  |  |  |
|  | 12 | sprawdzenie rur i izolacji rur pod względem zewnętrznych uszkodzeń i nieszczelności |  |  |  |
|  | 13 | sprawdzenie i czyszczenie filtrów mechanicznych w obiegu chłodniczym |  |  |  |
|  | 14 | czyszczenie filtrów i sprawdzenie pompy |  |  |  |
| Agregat skraplający | 1 | sprawdzenie mocowań, zwłaszcza mocowania silnika wentylatora |  |  |  |
|  | 2 | sprawdzenie stanu wymiennika pod kątem nagromadzenia się śmieci i zabrudzeń |  |  |  |
| producent……………. | 3 | sprawdzenie stanu wszystkich zewnętrznych powierzchni pod kątem korozji lub łuszczenia |  |  |  |
| typ……………………. | 4 | sprawdzenie rurociągów czynnika pod kontem uszkodzeń i wycieków |  |  |  |
| model………………… | 5 | sprawdzenie działania wentylatora |  |  |  |
| Nr.pom………………….. | 6 | pomiar poboru prądów* |  |  |  |
| nazwa pom…………….. | 7 | dokonać przeglądu wężownicy pod kątem: zatorów, uszkodzeń, , korozji, zamulenia |  |  |  |
|  | 8 | czyszczenie |  |  |  |
|  | 9 | kontrola szczelności, sprawdzenie pod względem parametrów pracy |  |  |  |

| W rubryce potwierdzenie wykonania należy zaznaczyć X *Należy podać wartości mierzone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZALECENIA  POKONTROLNE

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Technik serwisowy NR.certyfikatu Przedstawiciel zamawiającego |  |
| --- | --- |