Przedmiotem zamówienia jest opracowanie

„Studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 500 kWp”

na dachach budynków na terenie Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, ul. Al. Lotników 32/46.

Planowana jest zabudowa panelami PV części dachów budynków nr: I, II, IIIB, IIIC, VIII, IX, X, XI, WT. Załącznik nr 1 „Mapa rozmieszczenia budynków z powierzchnią dachów pod zabudowę paneli PV”

Opracowanie powinno zawierać:

- charakterystykę rynku i informację o technologiach fotowoltaicznych,

- charakterystyka promieniowania słonecznego i szacowany uzysk energii elektrycznej w danej lokalizacji,

- przedstawienie min. 3 wariantów realizacji (kosztowo-sprzętowych) i wskazanie najbardziej optymalnego rozwiązania,

- rekomendację zaproponowanych urządzeń (paneli PV, inwerterów, optymalizatorów mocy z zabezpieczeniami p.poż., opomiarowanie lokalne generowanej energii elektrycznej dla poszczególnych budynków itp.), określenie długości i warunków gwarancji dla tych elementów,

- rozbudowany projekt koncepcyjny dla poszczególnych budynków zawierający:

- plan rozmieszczenia paneli PV na dachach budynków (z zachowaniem skali); schematy ideowe/blokowe instalacji PV (zawierające wszystkie funkcjonalne elementy tej instalacji ze wskazaniem punktów przyłączenia do sieci energetycznej inwestora; wskazanie lokalizacji elementów instalacji PV w budynku; wytyczne dotyczące modernizacji/rozbudowy instalacji odgromowej na dachu; informacje o zasadach i sposobach realizacji ochrony p.poż. w instalacjach PV

- analizę z obliczeniami konstrukcyjnymi dachu (z uwzględnieniem obciążenia wiatrem, opadami śniegu i innych obciążeń mogących wystąpić)

- przedstawienie wariantów konstrukcji mocujących panele PV (sposobów posadowienia – ingerujących lub nie w konstrukcję dachu)

- analizę punktów przyłączeniowych do instalacji elektrycznej inwestora pod kątem potencjalnych przeróbek, modernizacji i sposobów połączenia z układem elektrycznym budynków,

- dobór sposobu pomiaru, monitoringu i rejestracji przepływu energii w poszczególnych budynkach

- zagospodarowanie dachów (ochrona odgromowa, p. poż., zakres prac przygotowawczych i wykonawczych) z uwzględnieniem wytycznych inwestora,

- opinia geodety i uzyskanie map do celów projektowych wskazanej lokalizacji,

- uzyskanie od odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego o Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) albo Warunków Zabudowy (WZ) (jeżeli wymagane przez przepisy prawa dla instalacji PV objętej studium wykonalności w danej lokalizacji)

- wystąpienie do operatora elektrycznej sieci dystrybucyjnej o warunków przyłączenia (WP),

- przygotowanie Karty Oddziaływania na Środowisko oraz wystąpienie o wydanie Decyzji Środowiskowej (DŚ) (jeżeli wymagane przez przepisy prawa dla instalacji PV objętej studium wykonalności w danej lokalizacji),

- analiza zużycia energii w poszczególnych budynkach,

- analiza ekonomiczna:

- oszacowanie nakładów inwestycyjnych (z wyszczególnieniem całkowitych nakładów dla pojedynczego budynku, przy założeniu realizacji inwestycji etapowo dla poszczególnych budynków),

- oszacowanie kosztów eksploatacyjnych dla poszczególnych budynków (utrzymania i serwisowania instalacji PV na przestrzeni 25 lat),

- oszacowanie korzyści z produkcji energii dla poszczególnych budynków z uwzględnieniem spadku sprawności instalacji PV na przestrzeni 25 lat,

- zalecenia BHP i p. poz.,

- harmonogram realizacji całości inwestycji (z uwzględnieniem etapowania: realizacji kompletnej funkcjonalnie instalacji PV na dachu pojedynczego budynku)

Wykonawca przekaże całość powyższej dokumentacji w formie elektronicznej .pdf (i edytowalnej - .doc, .dwg, .jpg ewentualnie innym formacie) oraz papierowej.

W sprawie wizji lokalnej proszę się kontaktować z:

Gabriel Tętnowski, IF PAN, pn-pt, godz. 900-1400 , t. kom. 534 247 265