OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ORAZ PROWADZENIE POGOTOWIA DŹWIGOWEGO W BUDYNKACH Instytutu Fizyki        W OKRESIE OD 21.08.2020r. DO  20.08.2021r.

Zamawiający:                                Instytut Fizyki Polskiej Akademi Nauk

## 02-692 Warszawa  al. Lotników 32/46

Warszawa, dnia 2020.06.04

# Część opisowa przedmiotu zamówienia

# Klasyfikacja usług projektowych według słownika CPV

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Konserwacja urządzeń dźwigowych oraz prowadzenie pogotowia dźwigowego w budynkach Instytutu Fizyki w okresie od  21.08.2020r. do 20.08.2021r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy

# Lokalizacja i charakterystyka urządzeń

Wykaz urządzeń dźwigowych wchodzących w zakres zadania

## Lista urządzeń zadania 1:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr fabryczny | Rok budowy | Wytwórca | Udźwig kg | Liczba przystan- ków | Miejsce eksploatacji Nr ewidencyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig osobowy OA-500-T/T-N | 60303 | 2003 | FUD Bolęcin Sp. z o.o. | 500 | 6 | Bud. I Nr ewid.N3127010638 312 |
| 2 | Dźwig osobowy OA-600-T/T-N | 60774 | 2006 | FUD Bolęcin Sp. z o.o. | 600 | 3 | Bud. III Nr ewid.N3127013683 |
| 3 | Dźwig osobowy OA-525-T/T-P | 60773 | 2006 | FUD Bolęcin Sp. z o.o. | 525 | 3 | Bud. III Nr ewid. N3127013647 |
| 4 | Dźwig osobowy SF-1250-T2/T2-P | 60775 | 2006 | FUD Bolęcin Sp. z o.o. | 1250 | 4 | Bud. VIII Nr ewid.3127013052 |
| 5 | Dźwig osobowy SF-1250-T2/T2-P | 60776 | 2006 | FUD Bolęcin Sp. z o.o. | 1250 | 4 | Bud. IX Nr ewid. 3127013953 |
| 6 | Dźwig sobowy SF-1250-T2/T2-P | 60777 | 2007 | FUD Bolęcin Sp. z o.o. | 1250 | 4 | Bud.X Nr ewid.N 3127014152 |
| 7 | Dźwig towarowy | 24183 | 1974 | Z-dy Urządzeń | 200 | 2 | Bud. I - stołówka N3127008577 |
| 8 | Wciągnik Typ: F205 | 21175 |  |  |  |  | Konserwacja 1 raz na 3 miesiące |
| 9 | Wciągnik Typ: ZXJ-3500/ 5,25r | 1526 |  |  |  |  | Konserwacja 1 raz na 3 miesiące |
| 10 | Wciągnik Typ: HSL | 711/11/DS |  |  |  |  | Konserwacja 1 raz na 3 miesiące |

# Stan istniejący

Urządzenia są w ciągłej eksploatacji, w obiektach Instytutu Fizyki.

# Zakres prac ryczałtowych

# Przeglądy konserwacyjne

Podstawowym celem przeglądu jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkownika. Przeglądy należy wykonywać co 30 dni zgodnie z DTR urządzenia oraz poniższym wykazem, natomiast wciągniki raz na trzy miesiące.

    - funkcjonalne przeglądy i regulacja wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi, wyłączników krańcowych,

    - smarowanie wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie

urządzeń,

    - utrzymanie i sprawdzanie łączności wewnętrznej z portiernią Instytutu Fizyki

    - sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się

urządzenia na przystankach,

    - kontrola wzrokowa funkcji przekaźników, panelu sterowania w kabinie oraz innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego,

    - wymiana źródeł światła w kabinie oraz szybie dźwigu,

    - sprawdzanie urządzeń pod kątem jakości pracy,

    - oczyszczanie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie,

    - czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciągu roku,

    - utylizacja zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami,

    - diagnostyka w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń,

    - odczytywanie kodów błędu z sterowników urządzeń,

    - sprawdzenie poprawności działania zjazdu awaryjnego windy raz  na trzy miesiące potwierdzone

wpisem do dziennika konserwacji,

14) prowadzenie dziennika konserwacji i księgi rewizyjnej, dokonywanie wpisów po  przeprowadzonych                                                                                          czynnościach konserwacyjnych,

15) przygotowanie urządzenia i uczestnictwo uprawnionych pracowników w badaniach   okresowych i doraźnych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, p.poż. itp.

# Pozostałe obowiązki Wykonawcy

    - prowadzone pogotowia dźwigowego we wszystkie dni robocze, dni wolne od pracy oraz niedziele i święta przez 24 godziny na dobę,

    - uwalnianie osób z unieruchomionego wskutek awarii dźwigu w czasie nie dłuższym niż 60 min.

od powiadomienia telefonicznego,

    - powiadomienie Zleceniodawcy o stwierdzonych przypadkach dewastacji, lub wadliwej eksploatacji dźwigu, zwłaszcza gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia,

    - przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigu,

    - wyprzedzające informowanie Użytkownika/Zleceniodawcy o stanie konserwowanego urządzenia oraz konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwpożarowe dźwigu itp.,

    - przeszkolenie wskazanych przez Zleceniodawcę osób w zakresie uwalniania uwięzionych w unieruchomionej kabinie dźwigu osób,

    - wyłączanie dźwigów z eksploatacji w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków Zamawiającemu lub na wniosek Zamawiającego,

    - zawiadomienie UDT oraz Zamawiającego o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu przez UDT i uczestnictwo Wykonawcy jeśli wymagane,,

    - wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzenia zgodnie z obowiązującymi  przepisami,

    - wyłączanie dźwigów z eksploatacji w przypadkach stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków Zamawiającemu lub na wniosek Zamawiającego,

# 6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

# Wymagania ogólne

    - Wszelkie prace konserwacyjne wymagające unieruchomienia dźwigu Wykonawca będzie wykonywał w godzinach 07.30 - 15.30. Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia dźwigu z eksploatacji w innych godzinach, po uprzednim ich uzgodnieniu z Zamawiającym.

    - Roboty powinny być wykonywane przez pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, odpowiednio wykwalifikowanych, legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami dozorowymi do prowadzenia prac konserwacyjnych wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego i uprawnieniami elektrycznymi do 1kV.

    - Wykonawca musi posiadać wszelkie narzędzia, materiały i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia prac naprawczych, serwisowych oraz badań technicznych Urzędu Dozoru Technicznego zgodny z wymaganiami producenta dźwigów.

    - Po każdorazowym wykonaniu prac konserwacyjnych dźwigu należy uzyskać pisemne potwierdzenie usługi kompetentnego pracownika Zamawiającego niezależnie od określonego wpisu w księdze rewizyjnej dźwigu i dzienniku konserwacji.

    - Oferta musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zadań określonych w pkt. 5 (zakres prac ryczałtowych – prace konserwacyjne i pozostałe obowiązki wykonawcy), także koszty dojazdu, również w przypadkach stwierdzenia nieuzasadnionego wezwania.

    - Prace wykraczające poza konserwację będą wykonywane za dodatkową opłatą, po wcześniejszym uzgodnieniu wyceny z Zamawiającym. Warunkiem przystąpienia do naprawy

jest każdorazowo pisemna lub mailowa akceptacja wyceny przedstawionej   Zamawiającemu

(zakres i koszty). Koszty materiałów nie mogą przekraczać średnich cen rynkowych.

# Wykaz materiałów będących w cenie za konserwację

- źródeł światła kabiny, szybu, urządzeń sygnalizacyjnych itp.

- wkładki topikowe,

- śruby, podkładki, nakrętki,

- czyściwa,

- smary i oleje

- dzwonki alarmowe

- zawleczki

# Wymagane doświadczenie zawodowe

Wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące doświadczenia zawodowego:

- Dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zadania tj. osobami uprawnionymi przez UDT do konserwacji dźwigów oraz uprawnienia elektryczne do 1kV eksploatacji i dozoru.