Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

POTENCJOSTAT / GALWANOSTAT z zestawem akcesoriów pomiarowych

Potencjostat galwanostat z zestawem akcesoriów pomiarowych musi spełniać następujące wymagania:

- Urządzenie przenośne (musi posiadać możliwość łatwego przeniesienia pomiędzy laboratoriami)

- Waga nie większa niż 5 kg

- Komunikacja z komputerem za pomocą złącza USB oraz Ethernet (możliwość pracy potencjostatu jako urządzenie sieciowe dające możliwość kontroli potencjostatu z dowolnego komputera podłączonego do sieci)

- Zestaw zawiera oprogramowanie z licencją na dowolną ilość stanowisk komputerowych, umożliwiające stosowanie następujących metod elektroanalitycznych: (Woltamperometria cykliczna, Woltamperometria schodkowa, Woltamperometria AC, Chronoamperometria / chronokulometria, Chronopotencjometria, Pomiary napięcia przy obwodzie otwartym, Techniki impulsowe (DPV, SWV, NPV, DNPV, DPA),  Pomiary korozji, Testowanie baterii)

- Ponadto oprogramowanie ma umożliwić: Bieżący podgląd aktualnie przebiegającego eksperymentu; modyfikowanie właściwości wykresów: skalowanie osi, wybór jednostki, dodawanie opisów; możliwość modyfikowania parametrów aktualnie przebiegającego eksperymentu z natychmiastowym skutkiem (bez przerywania eksperymentu); Filtrowanie krzywych, całkowanie, wyznaczanie maksimum piku prądowego

- Ponadto urządzenie i oprogramowanie ma umożliwiać następujące parametry pomiarowe:

  - Możliwość pracy w trybach 2, 3, 4 oraz 5-elektrodowym

  - Zakres potencjału: ± 10 V

  - Maksymalny prąd: ± 800 mA

  - Zakresy prądowe: ±1 A, ±100 mA, ±10 mA, ±1 mA, ±100 uA, ±10 uA, Auto

  - Maksymalna rozdzielczość potencjału: 5 μV na najniższym zakresie napięciowym

  - Maksymalna rozdzielczość prądowa: 0,004% zakresu dynamicznego; 760 pA na najniższym zakresie prądowym

  - Dokładność pomiaru prądu i potencjału: < 0,1% FSR

  - Impedancja elektrometru: > 1012 Ω równolegle z < 20 pF

  - Prąd bias: < 5 pA

  - 2 dodatkowe wejścia analogowe (napięciowe ± 10V)

  - 1 dodatkowe wyjście analogowe ± 10V

  - 1 dodatkowe wejście wyzwalania TTL

  - 1 dodatkowe wyjście wyzwalania TTL

  - Możliwość podłączenia sondy temperaturowej i rejestracji pomiaru temperatury podczas eksperymentu

  - Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi np. termostat cyrkulacyjny, elektroda wirująca

  - Kabel 1,5-metrowy umożliwiający podłączenie kanału do celki pomiarowej

- W zestawie ma znajdować się przenośna jednostką naboru i obróbki danych (jednostka sterująca).

- Ponadto zestaw ma zawierać następujące akcesoria pomiarowe: o Celka analityczna do pomiarów elektrochemicznych o pojemności ok. 20 ml wraz z przeciwelektrodą platynową, elektrodą odniesienia do roztworów organicznych, elektrodą z węgla szklistego i pokrywką umożliwiającą zamocowanie powyższych elektrod. Celka musi mieć możliwość odtleniania.

  - - Kuweta kwarcowa o wymiarach podstawy 10 x 10 mm, dedykowana do pomiarów spektroelektrochemicznych wraz z elektrodami i innymi niezbędnymi elementami umożliwiającymi przeprowadzenie pomiarów 3-elektrodowych z jednoczesnym pomiarem spektrometrycznym.

Ponadto zestaw ma posiadać:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas reakcji serwisu: 2 dni robocze

W cenę zestawu ma być wliczona dostawa, instalacja i min. 2 godzinne szkolenie z obsługi dla 4 osób.